## Slide 1: Vérification compositionnelle du protocole de cohérence de caches de la machine multiprocesseur TSAR
Présenté par : Melle Zahia GHARBI
Encadré par : Mme Emmanuelle ENCRENAZ
M. Quentin MEUNIER
M. Yann THIERRY-MIEG
16 Septembre 2013
Stage de fin d’études
Master 2 MOPS

## Slide 2: Plan
Laboratoire LIP6
Contexte et sujet du stage
Protocole de cohérence de caches (DHCCP)
Problématique
Contributions
Conclusion et perspectives

## Slide 3: Laboratoire d’Informatique de Paris 6
Créé en Janvier 1997
Laboratoire sous tutelle de l’UPMC et du CNRS
Structuré en 5 départements
SOC
ALSOC
E. ENCRENAZ
Responsable
Q. MEUNIER
Enseignant chercheur
Z. GHARBI
Stagiaire
RSR
MOVE
Y. THIERRY-MIEG
Enseignant chercheur

## Slide 4: Contexte du stage (1/2) Projet TSAR « Tera-Scale Architecture »
Machine multiprocesseur définie dans le cadre d’un projet Européen coordonné par la société BULL
4096 processeurs et 1024 clusters
Réseau de communication distribué
Mémoire : 1 Téraoctet, physiquement distribuée et logiquement partagée

## Slide 5: Contexte du stage
L’équipe ALSOC travaille sur le protocole de cohérence de caches « DHCCP » de la machine TSAR
Plusieurs caches peuvent contenir simultanément une copie d’un même bloc mémoire :
    Si écriture sur un bloc  assurer la cohérence des copies
Protocole très complexe  Possibilité d’introduire des défauts de conception
Nécessité de vérification
Model Checking
Invalidation
/
                Mise à jour

## Slide 6: Sujet de stage
Compréhension de l’architecture TSAR et de son protocole DHCCP
Modélisation des entités constitutives du protocole
Construction d'une plateforme permettant l'activation de tous les mécanismes du protocole
Ecriture de propriétés et vérification
Mise en évidence du deadlock, modélisation de sa correction et vérification de la correction

## Slide 7: Protocole DHCCP (1/4) « Distributed Hybrid Cache Coherence Protocol »
Protocole à répertoire
Un répertoire par cluster
        Validité de la ligne
        Modification de la ligne
        Nombre de copies du bloc mémoire
        Identifiants des caches
Une entrée du répertoire
Un bloc mémoire

## Slide 8
Réseau global
P0
Cluster 0
Cluster 1
Ligne :
Ligne : Invalide
Contrôleur mémoire
Directory
@ 0
Mémoire locale
P1
Ligne : Invalide
Cache L1 1
@ 1
GET
ACK_GET
Invalide
valide
Id = {0}
N_copies = 1
Adresse : 1
Ligne :
invalide
valide
P
Adresse valide : 1
ACK_RD
Cache L1 0
Cache L1
P
Cache L1
Réseau local
Réseau local
RD
ACK_RD
, 1

## Slide 9
Réseau global
P0
Cluster 0
Cluster 1
Ligne :
Cache L1 0
Ligne : Invalide
Contrôleur mémoire
Directory
@ 0
Mémoire locale
P1
Ligne :
Cache L1 1
@ 1
valide
Id =
N_copies =
Adresse : 1
Ligne :
valide
Adresse valide : 1
{0}
1
{0,1}
2
invalide
valide
Adresse valide : 1
ACK_RD
Réseau local
Réseau local
P
Cache L1
P
Cache L1
,1
RD
ACK_RD

## Slide 10
Réseau global
P0
Cluster 0
Cluster 1
Ligne : valide
Adresse valide : 1
Cache L1 0
Ligne : Invalide
Contrôleur mémoire
Directory
@ 0
Mémoire locale
P1
Cache L1 1
@ 1
valide
Id =
N_copies =
Adresse : 1
Ligne :
{0,1}
2
Ligne : valide
Adresse valide : 1
P
Cache L1
P
Cache L1
Réseau local
Réseau local
,1
WR
M_UP
ACK_M_UP
ACK_WR

## Slide 11: Problématique
Vérification des modèles existants décrits en PROMELA (avec SPIN) :
    Plateforme à un processeur : absence de deadlock
    Plateformes à deux et à trois processeurs : vérification partielle
Deadlock apparu après une année de simulation

## Slide 12: Contributions (1/6) DIVINE
Model checker | Avantages
DIVINE | Modélisation abstraite Utilisable dans les outils de model checking symbolique (SDD)
SPIN | Définir des types énumérés Consulter le contenu du message qui se trouve dans le canal
Model Checker, 2010, Université Masaryk.
Vérification de systèmes concurrents : propriétés LTL
Description : ensemble de processus concurrents, exécution synchrone ou asynchrone, canaux, variables globales

## Slide 13: Contributions (3/6) Propriétés LTL
La formule LTL est transformée automatiquement en un automate de Büchi reconnaissant les séquences contre-exemple de la propriété
L’automate de Büchi est intégré par produit synchrone à la description du système à vérifier
#property G((p0_w_rd || p0_w_wr) -> F(p0_rdy))
#property G((ligne_valid0 && ligne_cache0_1 && ligne_valid1 && ligne_cache1_1 && wr_addr1_1) -> F (up0_1))

## Slide 14: Contributions (4/6) Tableau récapitulatif des résultats de vérification
Plateformes | Accessibilité |  | 
 | Etats parcourus | Transitions franchies | Deadlocks
Un processeur et une adresse | 56 | 75 | 0
Un processeur et deux adresses | 1 090 | 1 984 | 0
Deux processeurs et une adresse TH =2 | 566 | 838 | 0
Deux processeurs et une adresse TH =1 | 1 493 | 2 632 | 0
Deux processeurs et deux adresses TH =2 | 78 160 | 191 232 | 0
Deux processeurs et deux adresses TH =1 | 802 771 | 2 602 704 | 236

## Slide 15: Contributions (5/6) Solution au Deadlock
Processeur cache L1 : pas de changement
Contrôleur mémoire mémoire : pas de changement
Cache L1 contrôleur mémoire :
      Redéfinition du rôle du message CLNUP : Acquittement invalidation
      Suppression des canaux propres aux évictions

## Slide 16
Contributions (6/6) Résultats de vérification
Plateformes | Accessibilité |  |  | 
 | Etats parcourus | Transitions franchies | Deadlocks | Temps de vérification
Deux processeurs et deux adresses TH =1 | 519 152 | 1 730 128 | 0 | 2 heures
Trois processeurs et deux adresses TH =3 | 16 083 038 | 52 217 606 | 0 | 1 jour
Trois processeurs et deux adresses TH =2 | - | - | ? | Plus d’un jour

## Slide 17
Expérience intéressante et enrichissante
Comprendre un protocole de cohérence de cache
Modélisation de systèmes concurrents
Vérifications par model-checking avec des outils (SPIN et DIVINE)
Conclusion et perspectives (1/2) Conclusion

## Slide 18
Poursuivre la vérification avec du model checking symbolique (SDD)
Modéliser les données
Modéliser une mémoire à trois adresses
Conclusion et perspectives (2/2) Perspectives

## Slide 19: Merci pour votre attention

## Slide 20
(Etat broadcast)
(Etat broadcast)
ACK_RD
N_copies = 0
ACK_B_INV
ACK_B_INV
RD
WR
B_INV_0
B_INV_1
Rsp_cpt = 1
Rsp_cpt = 2
Rsp_cpt = 3
N_copies = 3
RD
ACK_B_INV
RD
B_INV_1
ACK_RD
ACK_RD
N_copies = 2
N_copies = 1
Contrôleur Mémoire 1
Cache L1_1
Cache L1_0